Załącznik A do SIWZ  -  ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Pakiet Nr   1 -  Łóżka szpitalne z wyposażeniem

| Nazwa wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Model/typ |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji | 2022 |
| Liczba sztuk | 20 |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia –wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022 | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita:1030mm+/-10mm | TAK |  |
|  | Długość całkowita: 2110mm+/-10mm | TAK |  |
|  | Wymiary leża 2000x900mmmm+/-10mm | TAK |  |
|  | Łóżko dostosowane do pacjentów o wadze powyżej 150kg. |  |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym. Łóżko posiadające zewnętrzna ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama leża wykonana z profili stalowych o przekroju min. 4x4cm pokrytych lakierem proszkowym | TAK |  |
|  | Leże łóżka dwusegmentowe | TAK |  |
|  | Segmenty leża wypełnione siatka metalowa montowana na stałe , siatki o oczkach 100x50 mm. Ramki segmentów leża wykonane z rury stalowej okrągłej | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości elektryczna sterowana pilotem przewodowym w zakresie 49-68cm. | TAK |  |
|  | Regulacja segmenty pleców w zakresie 0- 70° (± 5 °) elektryczna za pomocą pilota przewodowego | TAK |  |
|  | Ręczna regulacja sekcji nóg za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie od 0 do 16 | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w 4 koła na łożyskach tocznych o średnicy min 125 mm z w tym 3 koła z indywidualna blokada jazdy i obrotu, 1 z blokada kierunkową |  |  |
|  | Szczyty łóżka z rur stalowych średnicy fi 32x2 mm malowanych proszkowo odejmowane od ramy leża |  |  |
|  | Wyjmowane wypełnienie szczytów łóżka wykonane z płyty laminowanej kolor do uzgodnienia |  |  |
|  | Łóżko zaopatrzone w krążki odbojowe fi 60mm w 4 narożnikach chroniące łóżko |  |  |
|  | Możliwość montażu na ramie łóżka wieszaka kroplówki, uchwytu ręki, wieszaków na kaczkę i basen, poręczy bocznych |  |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: materac dostosowany do wymiarów leża o grubości min. 10cm Materac szpitalny piankowy w pokrowcu paroprzepuszczalnym. Wkład pianka gofrowana o gęstości 30-35 kg/m3, pokrowiec z materiały nieprzpuszczajacego płynów a przepuszczający powietrze, zapinany na zamek z min. 2 stron w kształcie litery L z zakładką, Pokrowiec odporny na środki dezynfekcyjne z możliwością prania w temp. Min 90°C - Poręcze boczne metalowe malowane proszkowo składane wzdłuż ramy leża wykonane z rur stalowych o średnicy min. 25mm zgodne z norma EN 60601-2-52 do każdego łóżka Tuleje do mocowania statywu kroplówki i wysięgnika umieszczone w rogach łóżka od strony głowy pacjenta – możliwość montażu wysięgnika i statywu kroplówki naprzemiennie |  |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne |  |  |
|  | Koła łóżka wyposażone w hamulec blokujący. . |  |  |

| Warunki gwarancji i serwisu |
| --- |
| Okres gwarancji – min. 36 m-ce licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu | TAK, podać ilość miesięcy |  |
| Dodatkowe |
| Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 | TAK |  |

Uwagi :

- Należy podać cenę jednostkową brutto i netto produktu.

- Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

- Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości. Zamawiający wymaga dostawy złożonych foteli. Zamawiający dopuszcza montaż przedmiotu zamówienia u Zamawiającego.

Oświadczamy, iż opisany powyżej sprzęt jest nowy, kompletny i będzie po uruchomieniu gotowy do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

........................................................................

(podpis i pieczęć)

Data:..............................................................