ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Pakiet Nr 10 - Łóżka Bariatryczne

| Nazwa wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Model/typ |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji | 2022 |
| Liczba sztuk | 2 szt. |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia –wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022 | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka 1000 mm +/- 20mm |  |  |
|  | Długość całkowita łóżka 2200 mm +/- 20 mm |  |  |
|  | Szerokość leża min. 900 mm |  |  |
|  | Wysokość regulowana elektrycznie w zakresie min. 350-800 mm +/- 10 mm. |  |  |
|  | Segment oparcia pleców regulowany elektrycznie w zakresie 0-70 ° +/- 2° |  |  |
|  | Segment uginania kolan zakresie 0-26 ° +/- 2° |  |  |
|  | Segment uda sterowany elektrycznie w zakresie 0-16°+/- 2 ° |  |  |
|  | Segment podudzia regulowany mechanizmem zapadkowym w zakresie 0-20 ° +/- 2° |  |  |
|  | Korekta położenia stóp dzięki zapadce. |  |  |
|  | 4 koła wyposażone w miękki bieżnik z blokadą kierunku i obrotu |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w pilot z piktogramami do sterowania funkcjami łóżka. |  |  |
|  | Maksymalna waga pecjenta nie mniej niż 270 kg |  |  |
|  | Bezpiecznie obciążenie całkowite łóżka min. 320 kg. |  |  |
|  | Łóżko zaopatrzone w krążki odbojowe fi min. 60mm w 4 narożnikach chroniące łóżko |  |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: -materac dostosowany do wymiarów leża o grubości min. 10cm Materac szpitalny piankowy w pokrowcu paroprzepuszczalnym. Wkład pianka gofrowana o gęstości 30-35 kg/m3, pokrowiec z materiały nieprzpuszczajacego płynów a przepuszczający powietrze, zapinany na zamek z min. 2 stron w kształcie litery L z zakładką, Pokrowiec odporny na środki dezynfekcyjne z możliwością prania w temp. Min 90°C - Poręcze boczne wykonane z aluminium oraz tworzywa sztucznego. Zabezpieczające pacjenta na min. ¾ długości leża. Barierki składane za pomocą przycisku wzdłuż leża. Tuleje do mocowania statywu kroplówki i wysięgnika umieszczone w rogach łóżka od strony głowy pacjenta – możliwość montażu wysięgnika i statywu kroplówki naprzemiennie |  |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne |  |  |

| Warunki gwarancji i serwisu |
| --- |
|  | Okres gwarancji – min. 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu | TAK, podać ilość miesięcy |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego | TAK, podać ilość lat |  |
| Dodatkowe |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 | TAK |  |
|  | Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający w/w parametry | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

Uwagi :

- Zamawiający wymaga dostawy złożonego sprzętu lub Zamawiający dopuszcza montaż przedmiotu zamówienia u Zamawiającego.

- Należy podać cenę jednostkową brutto i netto produktu.

- Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

- Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż opisany powyżej sprzęt jest nowy, kompletny i będzie po uruchomieniu gotowy do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

........................................................................

(podpis i pieczęć)

Data:..............................................................