ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Pakiet Nr 2 - Szafki przyłóżkowe

| Nazwa wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Model/typ |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji | 2022 |
| Liczba sztuk | 30 |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia –wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022 | TAK |  |
|  | Szafka trzyłóżkowa przejezdna |  |  |
|  | Wysokość całkowita 890mm +/-10mm Wysokość kontenera 800mm+/-10mm | TAK |  |
|  | Szerokość 580mm+/-10mm | TAK |  |
|  | Głębokość 430mm+/-10mm | TAK |  |
|  | Korpus szafki wykonany z blachy i profili stalowych pokrytych farbą proszkową | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w jedna szufladę o wysokości min. 95mm i jedną komorę zamykaną drzwiczkami – drzwiczki o wymiarach 354mmx354mm | TAK |  |
|  | Między szufladą i komorą wolna przestrzeń na dodatkowe rzeczy pacjenta o wysokości min. 95mm | TAK |  |
|  | Szafka na czterech kółkach o średnicy min. fi 50 z bieżnikiem nie brudzącym, dwa koła z blokada indywidualna | TAK |  |
|  | Blaty szafki z płyty z płyty laminowanej o grubości min. 18mm , rogi zaokrąglone | TAK |  |
|  | Uchwyty w szafce metalowe | TAK |  |
|  | Szuflada na prowadnicach kulkowych, w szufladzie tworzywowy wkład. Otwierana w dwie strony. |  |  |
|  | Jedna wyjmowana półka wewnątrz zamykanej komory |  |  |
|  | Blat boczny obrotowy o wymiarach 550x340mm z regulowaną wysokością w zakresie 900-1030mm . Płynna regulacja wysokości blatu odbywa się przy pomocy dwóch współpracujących ze sobą rur , zewnętrznej malowanej proszkowo i wewnętrznej chromowanej , wysokość blatu ustalana jest za pomocą zacisków |  |  |
|  | Drzwi szafki i szuflady malowane w kolorach dopasowanych do blatów szafek do uzgodnienia |  |  |

| Warunki gwarancji i serwisu |
| --- |
| Okres gwarancji – min. 36 m-ce licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu | TAK, podać ilość miesięcy |  |
| Dodatkowe |
| Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 | TAK |  |

Uwagi :

- Należy podać cenę jednostkową brutto i netto produktu.

- Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

- Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości. Zamawiający wymaga dostawy złożonych foteli. Zamawiający dopuszcza montaż przedmiotu zamówienia u Zamawiającego.

Oświadczamy, iż opisany powyżej sprzęt jest nowy, kompletny i będzie po uruchomieniu gotowy do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

........................................................................

(podpis i pieczęć)

Data:..............................................................